## Slide 1: Транспортный уровень
Блок «Основы сетей передачи данных TCP/IP»

## Slide 2: Транспортный уровень в моделях OSI и TCP/IP
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Физический
Прикладной
Транспортный
Интернет
Канальный
Сетевых интерфейсов
Модель OSI
Модель TCP/IP

## Slide 3: Транспортный уровень в моделях OSI и TCP/IP

## Slide 4: Сервис транспортного уровня
Передача данных между процессами на хостах
Адресация
Предоставление нужного уровня надежности передачи данных, не зависимого от надежности сети

## Slide 5: Транспортный уровень на сетевых узлах
Физический
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представления
Прикладной
Хост
Хост
Физический
Канальный
Сетевой
Сетевое
оборудование
Физический
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представления
Прикладной

## Slide 6: Адреса. Порты
Адрес на транспортном уровне: число от 1 до 65535
Адрес называется портом
Каждое сетевое приложение на хосте имеет свой порт
Номера портов у приложений не повторяются
Форма записи: 192.168.1.3:80

## Slide 7: Типы портов
Хорошо известные порты: 1-1024
80 – HTTP (Web)
25 – SMTP (Электронная почта)
53 – DNS
67,68 – DHCP
Использовать может только root/Администратор
Зарегистрированные порты: 1025-49151
Регистрация в Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
Динамические порты: 49151-65535
Автоматически назначаются операционной системой сетевым приложениям

## Slide 8: IP-адреса и порты
Web-сервер
IP: 192.168.1.100
Клиент
IP: 192.168.1.2
Демон
Порт 80
Браузер
Порт 50298
Браузер
Порт 50302

## Slide 9: Надежность на транспортном уровне
Транспортный уровень может обеспечить надежность передачи данных выше, чем у лежащей в его основе сети
Эффективно на практике
Гарантия доставки данных:
Подтверждение получения
Повторная отправка не подтвержденных данных
Гарантия порядка следования сообщений:
Нумерация сообщений

## Slide 10: Надежность на транспортном уровне
Сетевых интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Прикладной
Ethernet
Wi-Fi
DSL
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
DNS
FTP
ICMP
ARP
DHCP
ICMP
DHCP
ARP
ICMP
DHCP

## Slide 11: Интерфейс транспортного уровня TCP/IP
Сетевых
интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Приложение
Сетевых
интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Хост 1
Хост 2
Протокол TCP/UDP
Интерфейс
сокетов
Приложение
Интерфейс
сокетов

## Slide 12: Краткие итоги
Транспортный уровень – связь процессов на разных хостах
Адресация – порты
Сетенезависимый уровень
Может обеспечивать надежность выше, чем у сети
Протоколы:
TCP
UDP
Интерфейс:
Сокеты

## Slide 13: Протокол UDP
Блок «Основы сетей передачи данных TCP/IP»

## Slide 14: Протокол UDP.Основы.
User Datagram Protocol (UDP) — протокол дейтаграмм пользователя
Сообщение UDP называется дейтаграмма
Аналогия с телеграммой
Особенности UDP:
Нет соединения
Нет гарантии доставки данных
Нет гарантии сохранения порядка сообщений
Надежность доставки по сравнению с IP не повышается

## Slide 15: Формат заголовка UDP
Длина UDP:
Минимум 8 байт (только заголовок)
Максимум 65 515 байт (максимальная длина данных IP-пакета)
16 бит
Порт отправителя
16 бит
Порт получателя
16 бит
Длина UDP
16 бит
Контрольная сумма UDP

## Slide 16: Применение UDP
Преимущество UDP – скорость работы
Нет накладных расходов на установку соединения
Надежность
В современных сетях ошибки происходят редко
Ошибку может обработать приложение
Область применения
Клиент-сервер
Короткие запросы-ответы

## Slide 17: Применение UDP
DNS – система доменных имен
Позволяет определить по доменному имени IP-адрес
www.cisco.com → 184.86.0.170
Использует UDP, порт 53

## Slide 18: Применение UDP:DNS
Клиент DNS
Сервер DNS
Какой IP у www.cisco.com?
184.86.0.170

## Slide 19: Применение UDP:DNS
Клиент DNS
Сервер DNS
Какой IP у www.cisco.com?
184.86.0.170
Какой IP у www.cisco.com?

## Slide 20: Протокол UDP. Краткие итоги
UDP (User Datagram Protocol) – протокол дейтаграмм пользователя
Транспортный уровень модели OSI
Не обеспечивает дополнительную надежность
Основная задача – указать порты отправителя и получателя
Скорость выше, чем у TCP
Область применения
Клиент-сервер
Короткие запросы-ответы

## Slide 21: Протокол TCP
Блок «Основы сетей передачи данных TCP/IP»

## Slide 22: Протокол TCP
Transmission Control Protocol (TCP) – протокол управления передачей
Сервис TCP
Надежная передача потока байт (reliable byte stream)
Гарантии TCP:
Доставка данных
Сохранения порядка следования сообщений

## Slide 23: Протокол TCP
Прикладной уровень
Поток байт
Транспортный уровень
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Сегмент
Байт 0
Байт 1024
Байт 2048
Байт 3072
Сегменты передаются отдельно от отправителя к получателю
Получатель собирает сегменты и передает принимающему приложению поток байт

## Slide 24: Гарантия доставки. Подтверждение доставки
Гарантия доставки данных в TCP:
Подтверждение доставки
Повторная отправка неподтвержденных сообщений
Варианты подтверждения:
Остановка и ожидание (Wi-Fi, канальный уровень)
Скользящее окно (TCP, транспортный уровень)

## Slide 25: Гарантия доставки. Остановка и ожидание
Отправитель
Получатель
Сегмент данных, байт 0
Подтверждение, жду байт 1024
(Acknowledgment, ACK)
Сегмент данных, байт 1024

## Slide 26: Остановка и ожидание
Отправитель
Получатель
Сегмент данных, байт 0
Подтверждение, жду байт 1024
(Acknowledgment, ACK)
Сегмент данных, байт 0

## Slide 27: Остановка и ожидание
Отправитель
Получатель
Сегмент данных, байт 0
Подтверждение, жду байт 1024
(Acknowledgment, ACK)
Сегмент данных, байт 0

## Slide 28: Остановка и ожидание. Недостатки
Подтверждения и повторной отправки недостаточно для надежной передачи потока байт
Защита от потери сегментов
Нарушение порядка следования сообщений
Увеличение времени за счет ожидания подтверждения каждого сегмента
Дублирование сегментов

## Slide 29: Скользящее окно
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Подтверждение
Данные
Данные
Данные
Данные
Кумулятивное
подтверждение
Данные
Остановка и ожидание
Скользящее окно

## Slide 30: Скользящее окно
Данные подтверждение которых получено
Скользящее окно
Отправленные данные
Неотправленные данные
Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения

## Slide 31: Скользящее окно
Данные подтверждение которых получено
Скользящее окно
Отправленные данные
Неотправленные данные
Размер окна – количество байтов данных, которые могут быть переданы без получения подтверждения

## Slide 32: Скользящее окно
Кумулятивное подтверждение:
Подтверждение приема указанного байта данных и всех предыдущих
Используется по умолчанию
Выборочное подтверждение (Selective Acknowledgment, SACK):
Подтверждение диапазонов принятых байт
Эффективно при большом размере окна
Дополнительное поле заголовка TCP (параметр)

## Slide 33: Управление потоком
В сети могут быть устройства разной производительности
Управление потоком (flow control): предотвращение «затопления» медленного получателя быстрым отправителем

## Slide 34: Управление потоком
Получатель
Приложение
Буфер
Транспортная подсистема
Получатель
Приложение
Буфер
Транспортная подсистема

## Slide 35: Управление потоком
Отправитель
Получатель
Байт 1000 (до 2459)
ACK, 2460, размер окна 10220
ACK, 8300, размер окна 4380

## Slide 36: Управление потоком
Отправитель
Получатель
ACK, 12680, размер окна 0

## Slide 37: Управление потоком
Отправитель
Получатель
ACK, 12680, размер окна 0
Zero Window Probe

## Slide 38: Управление перегрузкой сети
Управление перегрузкой (congestion control) в TCP: предотвращение отправки в сеть большого количества сегментов, которые перегрузят сеть
Получатель
Приложение
Буфер
Транспортная подсистема

## Slide 39: Управление перегрузкой сети
Решение
Учет загрузки сети при определении размера окна
Предложенный подход: размер окна динамически меняется в зависимости от нагрузки на сеть
Механизм реализации:
  окно перегрузки
Сигналы о перегрузке сети:
  потеря сегмента,
  задержка сегмента,
  сигнал от маршрутизатора

## Slide 40: Управление перегрузкой сети. Потеря сегментов
TCP создает перегрузку
Размер окна постоянно увеличивается
Окно начинает уменьшаться только после того, как перегрузка произошла
Глобальная синхронизация TCP (TCP global synchronization)
Место в буфере маршрутизатора заканчивается, он отбрасывает все новые сегменты
Отправители получают сигнал о перегрузке и уменьшают размер окна
Передача данных начинается всеми отправителями почти одновременно

## Slide 41: Управление перегрузкой сети. Задержка сегментов
«Несправедливость» на загруженных каналах
Размер окна уменьшается при задержке сегмента, а другие отправители уменьшают только при потерях сегмента
Решение
Совместное использование сигналов задержка и потеря сегментов
Пример: Compound TCP компании Microsoft

## Slide 42: Управление перегрузкой сети. Сигналы от маршрутизатора

## Slide 43: Управление перегрузкой сети. Сравнение методов
Потеря сегмента
Окно начинает уменьшаться только после того, как перегрузка произошла
Задержка сегмента
Невысокая надежность
«Несправедливость» на загруженных каналах
Изменения только на стороне отправителя
Сигнал от маршрутизатора
Высокая надежность
Быстрое обнаружение перегрузки
Взаимодействие сетевого и транспортного уровня
Изменения в отправителе, получателе и маршрутизаторах

## Slide 44: Установка соединения
Передача данных в TCP:
Установка соединения
Передача данных
Разрыв соединения
Установка соединения (трёхкратное рукопожатие):
SYN
SYN + ACK
ACK
Разрыв соединения:
FIN
RST
Накладные расходы выше, чем в UDP

## Slide 45: Установка соединения
SYN, байт 7537
SYN, байт 36829, ACK 7538
Байт 7538, ACK 36830
Соединение

## Slide 46: Разрыв соединения
FIN
ACK
FIN
ACK
RST

## Slide 47: Структура заголовка TCP
NS
CWR
ECE
U
R
G
A
C
K
P
S
H
R
S
T
S
Y
N
F
I
N
32 бита
Порт отправителя
Порт получателя
Порядковый номер
Номер подтверждения
Размер окна
Длина заголо-вка
Контрольная сумма
Указатель на срочные данные
Параметры (не обязательно)
Данные (не обязательно)

## Slide 48: Параметры
Максимальный размер сегмента (Maximum Segment Size, MSS)
Масштаб окна - позволяет увеличить размер окна до 1 ГБ, что эффективно для быстрых каналов
Выборочное подтверждение (Selective Acknowledgment, SACK) – подтверждение диапазонов принятых байт
Метки времени